1.ЦЕНА НА ЛИНИЮ

| № | Наименование | Модель | Кол. | Мощность (кВт) | Единичная Цена(USD) | Сумма (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шнек | LSY165х3,2м | 1 | 3 | 610 | 610 |
| 2 | Смеситель спиральный | LH-1 | 1 | 7.5 | 3000 | 3000 |
| 3 | Шнек | LSY165х3м | 1 | 3 | 550 | 550 |
| 4 | Бункер готовой продукции | 2 m³ | 1 | --- | 920 | 920 |
| 5 | Фасовка | -- | 1 | 3 | 1200 | 1200 |
| 6 | Электроуправляющая система | -- | 1ком. | -- | 220 | 220 |
| Общая сумма на заводе (USD) | 6500 |

2.Техническое описание компановки

| No. | ноименование | Технические характеристики | фото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шнек | Диаметр спираля: 140мм Диаметр корпуса: . 165мм Градус работы: 0-60° Длина транспортировки:3.2м Производительность: 5-10т/ч Мощность: 3кВт |  |
| 2 | Спиральный смеситель | Объем: 1m³ Маси. Рабочий объем: 0,6 m³ Погрузочный коэффициент: 0,4-0,6 Производительность: 600кг/раз Продолжительность цикла: 10-15 мин/раз Мощность смешения: 7,5кВт Размер габаритный: 3140x980x1400мм Вес оборудования:1200кг |  |
| 3 | Бункер готовой продукции | Бункер: Диаметр бункера: 1,25м Высота: 2,3м Фасовка: Выгрузка в один мешок 25кг. Мощность: 4кВт Габаритный размер: 700х1100х1200мм Вес: 180кг |  |

3.СРОКИ ПОСТАВКИ

Отгрузка в течение 10 дней после получения предоплаты.

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

50% стоимости товаров как предварительная оплата. 50% уплатить до погрузки.

5.ГАРАНТИЯ

Продавец гарантирует качество товара в течение одного года после даты сдачи в эксплуатацию, но не более 13 месяцев после того, как товар был отгружен. Если в течение гарантийного ремонта части (за исключением быстроизнашивающихся деталей) имеют дефекты качества, то мы заменим их бесплатно. Спустя год Продавец продает запасные части по льготным ценам .

6.МОНТАЖ

Если Покупатель требует, Продавец отправит инженеры для руководства монтажа, и обучает рабочий на месте. Покупатель должен обеспечить: жильё, поездку в обе стороны, страхование и заработную плату инженеров, зарплата инженеров составляет 100 долларов на человека в день.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1 месяц.

8.ИНФОРМАЦИЯ О«CORIN»

## Компании ООО "CORIN" находится в ново-высокотехнологическом районе г. Чжэнчжоуна,специализируется на разработке, изготовлении и поставке оборудования для производства сухих стройтельных смесей, пенобетона , оборудования для дозирования, взвешивания, смешивания, а также производит сушильное оборудование для сушения пески, чтобы такие пески являются наполнителем в процессе производства сухих стройтельных смесей.
ООО"CORIN" поставит индивидуальный подход для каждого клиента; использует передовую технологию и решение в проектно-конструкторских разработках и производстве, и

## выполнит каждый заказ, в соответствии с пожеланиями и требованиями технического задания клиента;

## доставит, смонтирует на территории клиента в кратчайшие сроки, проведет пусконаладочные работы с высоким качеством.

# Text boxes

Коммерческое предложение

на мини-завод для производства сухих смесей

1-3 тонн в час

ВАРИВАНТ 2

NO. RU20180515M

16 мая 18 г.

郑州科立恩机械设备有限公司

ZHENGZHOU CORIN MACHINERY CO., LTD.

ZHENGZHOU CORIN MACHINERY CO.,LTD.

Tel：+86-371-55693988

Fax：+86-371-68611986

Mob：+86-13525568475

E-mail：corinliu@mail.ru

Web：http://www.corinmac.ru

Тел：(0086) 18918323086  (0086) 021-68798908

Факс: (0086) 021-50155675

Email：dengbo@lipuchina.com

Web：www.lipuchina.com

Адрес：201210, Китай, г. Шанхай, район Пудун, проспект Лон Дун, дом 3000 ком 301